# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV  85145000-7   Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Wykonywanie: Pakiet I - badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV 
dla 12.000 donacji krwi oraz Pakiet II - badań dla 10 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodą biologii molekularnej (NAT) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, 26-612 Radom ul. Limanowskiego 42. Badanie osocza metodą biologii molekularnej w kierunku trzech markerów wirusologicznych należy wykonywać w pojedynczej donacji lub w pulach składających się z nie więcej niż 6 próbek.

## Próbki krwi zabezpieczone i opisane dostarczane będą:

## na odległości max 120 km od siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy

## czas transportu próbek krwi do Wykonawcy max 2 godz.

## przesyłką konduktorską pociągiem relacji Radom – ........ w godz. od 900 do 1100 a odbiór próbek od kierownika pociągu dokonywać będzie Wykonawca na własny koszt i ryzyko.

## lub własnym transportem do siedziby Wykonawcy.

1.Wymagania dla Pakietu I.

- badania te winne być wykonywane metodą TMA lub PCR.

- sukcesywna realizacja wykonywania badań 12 000 donacji krwi licząc od daty podpisania umowy do wyczerpania ilości badań.

- Wykonawca jak najszybciej, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek krwi prześle wyniki badań pocztą elektroniczną, oryginały zaś odbierane będą przez Zamawiającego. Wyniki badań winny być poświadczone podpisami wraz z datą i pieczęcią kierownika pracowni odpowiadającego za wyniki badań oraz Osoby Wykwalifikowanej Centrum Krwiodawstwa.

- Do paczki z probówkami Zamawiający dołączy termometr wraz z protokołem transportu. Obowiązkiem Wykonawcy jest skontrolowanie temperatury 
i wpisanie jej do w/w protokołu wraz z datą, pieczęcią i podpisem osoby odbierającej paczkę. Wymagana temperatura transportu zgodna z zaleceniami producentów probówek i testu.

- Kopie protokołów transportu Zamawiający będzie odbierał osobiście min. raz w miesiącu

- Do każdej przebadanej donacji w kierunku RNA HCV/HIV i DNA HBV, należy wykonać dwie próbki archiwizacyjne w systemie automatycznym, tak, aby końcowa objętość wynosiła minimum 1000 µl (2 x 500 mikrolitrów), 
w taki sposób aby była możliwość ich pełnej identyfikacji oraz szybkiego odszukania w razie potrzeby. Po wykonaniu próbki powinny być zamrożone 
i przechowywane w temperaturze ≤ -25° C do momentu odebrania przez RCKiK Radom. Do płytek z próbkami archiwizacyjnymi powinna być przekazana odpowiednia dokumentacja dotycząca numerów donacji 
w poszczególnych płytkach wraz z numerami płytek oraz ilości materiału wykorzystanego do wykonania tych próbek. Próbki archiwizacyjne powinny być  wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami – GMP, GLP 
oraz „Medycznymi zasadami pobierania krwi, oddzielania jej składników 
i wydawania obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”, pod redakcją Magdaleny Łętowskiej

1.Wymagania dla Pakietu II.

- Badania w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 należy wykonać metodami NAT. Czułość metody musi być zgodna 
z wymogami frakcjonatora osocza, firmy CSL Plasma GmbH.

- Próbki dostarczane będą w probówkach na EDTA/żel separujący przeznaczonych do badań metodami NAT

- Próbki będą transportowane do Wykonawcy na koszt i ryzyko Zamawiającego w stanie zamrożenia - temperatura równa lub poniżej minus 20 oC z monitoringiem temperatury transportu. Kopie protokołów transportu Zamawiający będzie odbierał osobiście min. raz w miesiącu

- Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w terminie 
7 dni przed wysłaniem próbek na badania o dokładnej dacie dostarczenia próbek do badań.

- Badania dla 10 000 donacji będą wykonywane sukcesywnie, licząc od daty podpisania umowy do wyczerpania ilości próbek.

- Badania będą wykonywane przez Wykonawcę bezpośrednio po dostarczeniu próbek.

- Próbki po wykonaniu badań zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

- Wyniki końcowe badań będą dostępne najpóźniej w piątym dniu roboczym od dostarczenia próbek.

- Wyniki badań należy wysyłać pocztą elektroniczną, oryginały zaś odbierane będą przez Zamawiającego. Wyniki badań winny być poświadczone 
z podpisami wraz z datą i pieczęcią kierownika pracowni odpowiadającego za wyniki badań oraz Osoby Wykwalifikowanej Centrum Krwiodawstwa.

- Laboratorium wykonujące oznaczenia RNA HAV i DNA B19 powinno być audytowane przez frakcjonatora osocza CSL Plasma GmbH Niemcy

- W celu zapewnienia wymaganej jakości badań Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego 
z wymaganiami GMP. Jako dowód Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia ważnego Zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz certyfikatów GMP i innych, które laboratorium posiada (np. Certyfikaty QCMD, NRL Australia, wydane przez Instytut Hematologii, itp.) upoważniających do prowadzenia działalności będących przedmiotem niniejszej umowy.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z powyższym Opisem Przedmiotu Zamówienia i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

.....………, ……….2016 r.

...........................................................

( pieczątka imienna/e i podpis/y przedstawiciela/i

upoważnionego Wykonawcy)